| Qb (ml/min) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qd (ml/min) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ns |
| Td pautado (min) | 292,2 ± 15 | 292,2 ± 15 | 292,2 ± 15 | 292,2 ± 15 | 292,2 ± 15 | ns |
| Td real (min) | 286,5 ± 15 | 286,7 ± 15 | 286,8 ± 15 | 287,4 ± 16 | 287,6 ± 16 | ns |
| Peso inicial (kg) | 68,28 ± 19 | 68,88 ± 19 | 68,61 ± 19 | 68,84 ± 19 | 68,738 ± 19 | ns |
| Peso final (kg) | 66,37 ± 19 | 66,86 ± 19 | 66,64 ± 19 | 66,63 ± 19 | 66,45 ± 19 | ns |
| Ganancia peso (kg) | 1,91 ± 0,90 | 2,02 ± 1,02 | 1,98 ± 0,91 | 2,21 ± 0,85 | 2,25 ± 1,08 | ns |
| IMC (kg/m2) | 23,26 ± 5,4 | 23,43 ± 5,3 | 23,37 ± 5,3 | 23,36 ± 5,3 | 23,32 ± 5,4 | ns |
| Hematocrito inicial (%) | 31,3 ± 4,4 | 30,3 ± 4,0 | 32,4 ± 5,9 | 30,8 ± 5,4 | 30,6 ± 3,6 | ns |
| Hematocrito final (%) | 36,2 ± 4,8 | 35,1 ± 5,1 | 37,4 ± 6,6 | 35,5 ± 5,6 | 36,1 ± 4,8 | ns |
| Recirculación (%) | 8,4 ± 2,7 | 10,0 ± 3,1a | 12,4 ± 4,3a,b | 13,4 ± 3,8a,c | 15,2 ± 5,2a,c,d,e | SIG |